Bild: Landesvorstand – PRO BAHN Landesverband Hessen e.V.

Bild: freepik.com / Designed by Victor217

Standpunktepapier

zur Projektidee

eines Fernbahntunnels

in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den 01.05.2019

Seite 1 von 5

Standpunktepapier zur Projektidee eines Fernbahntunnels in Frankfurt am Main – 01.05.2019 – Seite 2

1.) 	Einführung

Das Bundesverkehrsministerium (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur / BMVI) hat Anfang November 2018 nicht nur die Öffentlichkeit, sondern in Frankfurt und Wiesbaden auch sämtliche mit verkehrlichen Maßnahmen betrauten Stellen mit dem Vorschlag eines Fernbahntunnels in einer Tiefe von geschätzten 40 Metern unter dem Frankfurter Hauptbahnhof, der im Westen in Höhe der neuen dritten Niederräder Brücke beginnen und im Osten in Höhe des Kaiserlei wieder an die Oberfläche kommen soll, überrascht. Hinsichtlich der möglichen Streckenführung war anfangs nicht mehr bekannt, als dass man auf einer Landkarte einen geraden Strich zwischen den beiden Endpunkten eingezeichnet hat. Das bedeutet eine Länge inklusive Rampen von etwa neun Kilometern.

Die in Deutschland mit der Planung solcher Großprojekte befassten Stellen haben offensichtlich die in der Schweiz bewährte Vorgehensweise nun auch für hier übernommen und erstellen zunächst einen (Takt-) Fahrplan, in diesem Fall den Deutschland-Takt 2030plus, und prüfen danach, wo bei vorhandenem bzw. in der Planung befindlichem Streckenverlauf Handlungsbedarf zur Verwirklichung der gesteckten Fahrplanziele auftritt. Bekanntlich besteht für eine Optimierung der Umsteigebeziehungen nach dem Stand des derzeitigen geplanten Streckenausbaus sowohl zwischen Frankfurt und Fulda als auch zwischen Frankfurt und Würzburg ein Fahrzeitmanko von einigen Minuten!

2.) 	Nach Angabe des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

(BMVI) geplante Fernverkehrslinien im Tunnel

Inzwischen ist bekannt geworden, dass folgende acht DB-Fernverkehrslinien (FV-Linien) durch den Tunnel geführt werden sollen:

A)	FV-Linie 6	Hamburg – Kassel – Mannheim – Basel – Zürich 	alle 120 Minuten

B)	FV-Linie 8	Hamburg – Kassel – Mannheim – Stuttgart (- München) 	alle 60 (120) Minuten

C)	FV-Linie 11	Berlin –  Erfurt – Mannheim – Stuttgart	alle 120 Minuten

D)	FV-Linie 12	Berlin – Kassel – Wiesbaden	alle 120 Minuten

E)	FV-Linie 13	Dresden –  Erfurt –  Wiesbaden 	alle 120 Minuten

F)	FV-Linie 16	Köln – Würzburg – Nürnberg – München 	alle 60 Minuten

G)	FV-Linie 17 	Köln – Würzburg – Nürnberg – Wien 	alle 120 Minuten

H)	FV-Linie 46 	Berlin – Erfurt – Mannheim – Basel	alle 120 Minuten

Das würde gerade einmal ein Verkehrsaufkommen von fünf Zügen pro Richtung und Stunde bedeuten.

Da der geplante Fernverkehrs-Tiefbahnhof aus betrieblichen Gründen je Richtung zwei Bahnsteigkanten aufweisen muss, könnte die Kapazität bis auf fahrplanstabile zehn Züge je Richtung und Stunde gesteigert werden. Das BMVI geht sogar von „mehr als zwölf Zugbewegungen pro Stunde und Richtung“ aus. Diese Annahme ist aus Sicht von PRO BAHN Hessen realitätsfremd, denn sie setzt einen absolut störungsfreien Betrieb ohne die geringsten Verspätungen auch nur einzelner Züge voraus.

Den mittleren Fahrzeitgewinn durch den Tunnel beziffert das BMVI auf acht Minuten (90 Sekunden im westlichen und 180 Sekunden im östlichen Zulauf, zuzüglich des Gewinns an Gesamtreisezeit durch die Verkürzung des Aufenthalts in Frankfurt auf unrealistische 180 Sekunden.

Aus Sicht von PRO BAHN Hessen sind fünf Minuten Aufenthalt - bei im Extremfall 350 Aus- und genauso vielen Einsteigern – jedoch das absolute Minimum für eine stressfreie Umsteigezeit, insbesondere, wenn man wie derzeit den Halt auch für den Personalwechsel nutzen will. Damit verkürzt sich der mittlere Fahrtzeitgewinn auf fünf bis maximal sechs Minuten

Seite 2 von 5

Standpunktepapier zur Projektidee eines Fernbahntunnels in Frankfurt am Main – 01.05.2019 –  Seite 3

2.) Fortsetzung

Eine andere Bauweise als durch Schildvortrieb ist eigentlich nicht vorstellbar und auch in dieser Form durch
BMVI inzwischen bestätigt. Die Entscheidung, ob der Tunnel in Form von zwei getrennten Röhren oder
einer zweigleisigen Röhre und mit welchen Evakuierungsmöglichkeiten gebaut wird, trifft letztlich das
Eisenbahnbundesamt.

Lediglich wenige der vorstehend aufgeführten Parameter liegen bis dato auf dem Tisch. Somit gehören alle weiteren Überlegungen derzeit in das Reich der Spekulationen. Eine erste kritische Bewertung des Projektes ist aus der Sicht von PRO BAHN Hessen damit erst dann möglich und auch erst dann sinnvoll, wenn das, was derzeit als „Projektskizze“ gehandelt wird, als erster Detailentwurf der Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Dennoch sollte es bereits in diesem Stadium gestattet sein, eine erste Bewertung vorzunehmen und bestimmte Forderungen als Zielvoraussetzung und in Bezug auf den parallel vorgesehenen Maßnahmenkatalog zur Ertüchtigung des Eisenbahnknotens Frankfurt aufzustellen.

3.) 	Erwartungen an das Projekt

Das Projekt „neuer Fernverkehrstunnel Frankfurt“ ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was seinerzeit im Jahr 1996 unter dem Schlagwort Frankfurt 21 vorgestellt und 2001 wegen unüberwindlicher Hindernisse (Höhe der Kosten, Baugrund, u.ä.) sang- und klanglos eingestampft wurde. Die neuerliche Variante in einer abgespeckten Form bringt für den Knoten Frankfurt zweifelsohne zahlreiche Vorteile, u. a. was die Entflechtung von Fern-, Regional- und Nahverkehr und somit die Steigerung der Pünktlichkeit betrifft, und schafft zudem Spielraum für eine Bedarfs angepasste und zwingend erforderliche Verdichtung bestehender und die Etablierung zusätzlicher Fahrten im lokalen und regionalen Pendlerverkehr auf der Schiene. Mindestens vier der derzeit für den Fernverkehr genutzten Bahnsteigkanten werden dann dem Regionalverkehr zusätzlich zur Verfügung stehen. Lediglich vier Bahnsteigkanten sind dann noch für den Fernverkehr, und zwar für die Linien erforderlich, die in Frankfurt am Main beginnen und enden bzw. die über die Main-Weser-Bahn  und die Main–Neckar-Bahn angebunden werden.

4.) 	Forderungen bezüglich

bereits beschlossener bzw. angedachter Infrastrukturmaßnahmen

Das Projekt Fernbahntunnel Frankfurt darf folgende im Bau bzw. in der Planungsphase befindlichen Maßnahmen im Rahmen von FrankfurtRheinMainplus, dem Nachfolgeprojekt von Frankfurt 21, weder zeitlich noch finanziell gefährden oder einschränken:

A) 	Homburger Damm,

B) 	sechsgleisiger Ausbau Frankfurt Hauptbahnhof – Frankfurt Stadion,

C) 	zweigleisiger Ausbau der Umfahrungsspange F-Louisa,

D) 	viergleisiger Ausbau Frankfurt Hauptbahnhof – Friedberg (dreigleisig weiter bis Gießen),

E) 	viergleisiger Ausbau Frankfurt Hauptbahnhof – Hanau Hauptbahnhof – Wolfgang,

F)	das bereits im weitergehenden Verfahren befindliche Projekt „Regionaltangente West“

G) 	Entflechtung Gleisvorfeld Frankfurt Hauptbahnhof,

Seite 3 von 5

Standpunktepapier zur Projektidee eines Fernbahntunnels in Frankfurt am Main – 01.05.2019 –  Seite 4

4.) Fortsetzung

H) 	Modernisierung und Erweiterung der Stationen Frankfurt (M) Südbahnhof und Stadion,

I) 	Ertüchtigung des Korridors zwischen Frankfurt am Main (Stadion / Flughafen) und Mainz

zur Fahrplanstabilisierung,

J) 	Sanierung und Neugestaltung der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs, um mehr Platz

insbesondere für Umsteiger von / nach den S- und U-Bahnen zu schaffen,

K) 	schließlich muss der Betrieb im Hauptbahnhof Frankfurt (M) und der der S- und U-Bahnen

während der Bauphase des Fernbahntunnels ohne Einschränkungen aufrechterhalten werden,

L) 	die Projektstudien für eine Regionaltangente Ost und die Südtangente sollen mit Nachdruck

weiterverfolgt werden. Mögliche Streckenführungen dürfen nicht verbaut werden.

5.) 	Weitere Überlegungen im Zusammenhang mit dem Bau des Fernbahntunnels

A)	Aufwand und Risiken eines Tunnelbaus sind immens, die Dauer der Bauarbeiten nicht mit letzter

Sicherheit kalkulierbar. Diese Parameter sollten bei umsichtiger Vorgehensweise beherrschbar sein.

B)	Wir sehen es als bedenklich an, den Fernbahntunnel ausschließlich in der Gemarkung Kaiserlei an das

Bestandsnetz anzuschließen . Die südmainische Bahnstrecke über Offenbach nach Hanau ist bereits

derzeit überlastet. Daher sollten auch Überlegungen angestellt werden, die nordmainische Strecke

mit einzubeziehen. Dies könnte entweder durch eine zusätzliche Ausfädelung als Ausweichverbin-

dung zur südmainischen Streckenführung geschehen. Eine andere Variante wäre, den Fernbahn-

tunnel ausschließlich im Bereich Frankfurt-Ost/Fechenheim  auf die nordmainische Strecke

einzufädeln.

C) 	Der Fernverkehrstunnel darf hinsichtlich seiner Streckenführung den Bau eines weiteren Tunnels für

den Lokal- und Regionalverkehr mit einer Bahnsteighöhe von 76 cm für die Führung der S7 und

möglicherweise der elektrifizierten Königsteiner Bahn, Odenwaldbahn und Dreieichbahn

sowie weiterer Strecken indes nicht ausschließen.

D) 	Die Umsteigebedingungen und Wegstrecken zwischen den Gleisen 201 bis 204 des neuen Fernver-		kehrs-Tiefbahnhofs und den Gleisen 1a bis 24 sowie 101 bis 104 müssen auch für Reisende

mit mehreren Gepäckstücken oder Personen mit Behinderung zuträglich und vom Zeitaufwand

und der Entfernung her zumutbar gestaltet sein.

E) 	Die Planungen für den Fernverkehrstunnel müssen mit zeitgleichen baulichen Veränderungen des

Gleisvorfelds und der Verkehrsstation Hanau Hbf. einhergehen, mit dem Ziel, auch dort eine

Entflechtung der Verkehre und eine Erhöhung der Geschwindigkeiten (Reisezeitgewinn) zu erziehen.

6.) 	Risiken und Finanzierung

Kostenexplosionen wegen unvorhergesehener Risiken und dadurch entstehender Verzögerungen oder unrealistischer Kostenschätzungen darf es nicht geben. Voraussetzung dafür sind realistische Planungen mit ausreichend Risikopuffern hinsichtlich Kosten und Zeitplanung unter frühzeitiger Einbeziehung der Öffentlichkeit und aller relevanten Verbände in Form eines Dialogforums während der Planung. Geeignete Vertrags- und Haftungsregelungen mit Planern und Bauausführenden zur Vermeidung nachträglicher Kostensteigerungen sind zu treffen.

PRO BAHN Hessen begrüßt ausdrücklich, dass nunmehr zusätzliche Bundesmittel mit beträchtlichem Umfang auch in die Finanzierung von hessischen Vorhaben zur Ertüchtigung des Schienenverkehrsknotens Frankfurt am Main fließen sollen.

Seite 4 von 5

Standpunktepapier zur Projektidee eines Fernbahntunnels in Frankfurt am Main – 01.05.2019 – Seite 5

7.) 	Fazit

PRO BAHN Hessen befürwortet die Umsetzung jeder technisch machbaren und finanzierbaren Variante eines Fernbahntunnels in Frankfurt am Main, der als Ziel hat, durch einen Infrastrukturausbau die betrieblichen Voraussetzungen zu schaffen, den für die Zeit nach 2030 vorgesehenen Deutschlandtakt der Bahn zu realisieren. Der neu zu errichtende unterirdische Fernbahnhof (unter bzw. neben dem Hauptbahnhof) macht dringend benötigte oberirdische Trassen und derzeit nicht verfügbare Bahnsteigkanten frei für die Aufnahme zusätzlicher Nah- und Regionalverkehrszüge, ohne die der prognostizierte rasante Zuwachs des Personenverkehrs auf der Schiene in der Metropolregion Rhein-Main nicht bewältigt werden kann.  Kein anderes denkbares Modell bietet so vielfältige Möglichkeiten, den auf den Frankfurter Hauptbahnhof zulaufenden Regional- und Nahverkehr bedarfsgerecht und zukunftssicher auszubauen

Der PRO BAHN Landesverband Hessen und der PRO BAHN Regionalverband Großraum Frankfurt sehen in dem geplanten Fernbahntunnel eine Maßnahme mit viel Potential ergänzend zum verabschiedeten Infrastrukturprojekt FrankfurtRheinMainplus. Beide Vorhaben zusammen können einen nennenswerten Beitrag zum Erreichen der gesteckten Ziele zum Klimaschutz leisten.

Frankfurt am Main, 01.05.2019

Postfach 11 14 16	Postfach 11 14 16

60049 Frankfurt am Main	60049 Frankfurt am Main

Tel. +49(0)69 / 244372238	Tel: +49(0)69 / 244372266

Fax: +49(0)69 / 24749537	Fax: +49(0)69 / 24749537

Mail: frankfurt@pro-bahn-hessen.de	Mail: mail@pro-bahn-hessen.de

Bild: Landesvorstand – PRO BAHN Landesverband Hessen e.V.

Bild: freepik.com / Designed by Victor217

Seite 5 von 5

# Text boxes

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.

Regionalverband Großraum Frankfurt e.V.